Тема: Основи структурного програмування

Урок №19

Тема уроку:  Основні поняття математичної логіки. Логічні операції, формули. Таблиці істинності. Запис логічних виразів мовою програмування.

Мета:

Сформувати поняття:

Логічні операції;

Таблиці істинності;

Логічні вирази;

Формувати вміння:

Працювати в середовищі програмування;

Створювати проект та налагоджувати його;

Використовувати логічні операції;

Редагувати код обробника подій;

Використовувати середовище програмування для створення проектів;

Створювати проект для власного використання;

Чітко і лаконічно висловлювати думки;

Робити висновки;

Виховувати:

Уважність, дисциплінованість під час роботи на ПК.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Базові поняття й терміни: логічні операції, таблиці істинності, логічні вирази.

Структура уроку:

- Організаційний етап

- Перевірка домашнього завдання

- Актуалізація опорних знань

- Мотивація навчальної діяльності

- Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

- Первинне  закріплення знань

- Підбиття підсумків уроку

- Домашнє завдання

- ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Привітання. Підготовка класу до занять.

- ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

- АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Письмова робота

Реалізуйте графічний  запис алгоритму:

- розв’язування квадратного рівняння виду: ax2+bx+c=0

- перевірка існування трикутника з кутами a,b,c.

IV.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Досить часто під час написання проекту виникає необхідність порівняти величини, визначити наступну дію програми залежно від вибору користувача. Як реалізувати ці процеси?

- СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поняття розгалуження базується на основних поняттях математичної логіки.

Судження – це форма мислення, у якій стверджується зв'язок між предметом і його ознакою або відношення між предметами і яка виражає або істину, або хибність.

Логічні операції

Кон’юнкція(лат. сonjangere – об’єднувати)(операція AND) – бінарна логічна операція, що має значення «істина», якщо всі операнди мають значення «істина». Позначають у математиці та логіці як ^, у програмуванні – як and.

| А | B | A^B |
| --- | --- | --- |
| хибність | хибність | хибність |
| хибність | істина | хибність |
| істина | хибність | хибність |
| істина | істина | істина |

Диз’юнкція(лат.disjunctio)( операція OR)- бінарна логічна операція, що має значення , що має значення «істина», якщо хоча б один з  операндів має значення «істина». Позначають у математиці та логіці як v, у програмуванні – як or.

| А | B | A VB |
| --- | --- | --- |
| хибність | хибність | хибність |
| хибність | істина | істина |
| істина | хибність | істина |
| істина | істина | істина |

Виключна диз’юнкція( також операція XOR, додавання за модулем 2) - бінарна логічна операція, що набуває значення «істина» тоді і тільки тоді, коли значення «істина» має рівно один з її операндів.

Для запису операції використовують позначення: a xor b.

| А | B | A xor B |
| --- | --- | --- |
| хибність | хибність | хибність |
| хибність | істина | істина |
| істина | хибність | істина |
| істина | істина | хибність |

Заперечення в логіці – унарна операція над судженнями,  результатом якої є судження, у відомому сенсі «протилежне» початковому.

| А | not A |
| --- | --- |
| хибність | істина |
| істина | хибність |

Результат виконання логічних операторів має тип boolean.

Логічні вирази

Логічні вирази – це вирази, що складаються з висловлювань, які можна з’єднати логічними зв’язками. Ці вирази набувають логічного значення(«хибне» або «істинне»).Логічні вирази можуть бути простими та складними.

У простому логічному виразі використовують змінні та константи логічного типу, операції порівняння. Сполучення простих логічних виразів за допомогою логічних операцій утворює складений логічний вираз.

Приклади складання умов з логічною  операцією and

| Ствердження | Умова |
| --- | --- |
| Число х належить інтервалу [-2, 5], тобто -2<=x<=5 | (x>=-2)and(x<=5) |
| Ціле число X двозначне | (x div 100=0)and(x div 10=0) |
| Натуральне число X кратне 7 та закінчується цифрою 3 | (x mod 7=0)and(x mod 10=3) |
| Кожне з двох цілих чисел X та Y парне | (x mod 2=0)and(y mod 2=0) |
| Точка з координатами (x, y) попадає в заштриховану ділянку площини | (x>=-3)and(x<=-1) and (y>=1)and(y<=3) |

Приклади складання умов з  логічною операцією or

| Ствердження | Умова |
| --- | --- |
| Хоча б одне з чисел X та Y додатне | (x>0)or(y>0) |
| Натуральне число X закінчується цифрою 2 або 3 | (x mod 10=2)or(x mod 10=3) |
| Точка з координатами X та Y належить I або IIІ чверті координатної площини | (X>0)and(y>0)or(x<0)and(y<0) |

Приклади складання умов з  логічною операцією xor

| Ствердження | Умова без xor | Умова з xor |
| --- | --- | --- |
| Тільки одне з чисел X та Y парне | (x mod 2=0)and(y mod 2<>0) or (x mod 2<>0)and(y mod 2=0) | (x mod 2=0) xor (y mod 2=0) |

Приклади складання умов з  логічною операцією not

| Ствердження | Умова без not | Умова з not |
| --- | --- | --- |
| Число X не належіть інтервалу [-2, 5] | (x<-2)or(x>5) | Not((x>=-2)and(x<=5)) |
| Ціле число X не ділиться на 3 | X mod 3<>0 | Not (x mod 3=0) |

VI. ПЕРВИННЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Практичне завдання. Обчислити

  - not ((6<4) and(4>8));

  - (a<=a+1) or (12-3>0);

  - ((2<=2) and( 3>=3)) or(15>25).

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ  УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника.